ГОСТ 21.002-81

Группа Ж01

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

НОРМОКОНТРОЛЬ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Система проектной документации

для строительства

System of design documents for construction.

Normocontrol of design-estimate documentation

Дата введения  1982-07-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 сентября 1981 года N 169

ПЕРЕИЗДАНИЕ ноябрь 1981 года

Настоящий стандарт определяет задачи нормоконтроля и устанавливает содержание и порядок его проведения в проектных организациях, а также обязанности и права специалиста, осуществляющего нормоконтроль.

1. ЗАДАЧИ НОРМОКОНТРОЛЯ

1.1. Проведение нормоконтроля должно быть направлено на:

а) обеспечение применения при разработке проектно-сметной документации действующих инструкций, государственных, отраслевых и республиканских стандартов, стандартов предприятий, строительных норм и правил и других нормативных документов по проектироваию и строительству (далее именуемых нормативными документами);

б) достижение в проектируемых зданиях, сооружениях и конструкциях высокого уровня стандартизации и типизации на основе широкого применения типовых проектов и проектных решений, стандартизованных и типовых конструкций, изделий и узлов;

в) обеспечение комплектности проектно-сметной документации, передаваемой заказчику, в объеме, установленном соответствующими инструкциями и стандартами системы проектной документации для строительства, а также высокого качества оформления проектно-сметной документации.

2. СОДЕРЖАНИЕ НОРМОКОНТРОЛЯ

2.1. Нормоконтролю подлежат проектно-сметная документация на всех стадиях проектирования, а также изменения, внесенные в ранее разработанную и выданную заказчику проектно-сметную документацию.

2.2. Содержание нормоконтроля в зависимости от вида проектно-сметной документации приведено в таблице.

#G1+--------------------------------------------------------------------+

¦     Виды документов      ¦               Что проверяется           ¦

+--------------------------+-----------------------------------------¦

¦1. Проектно-сметная доку- ¦ а) соответствие обозначений,  присвоен- ¦

¦   ментация всех видов    ¦ных проектным документам и сметам, уста- ¦

¦                          ¦новленной системе обозначений  проектной ¦

¦                          ¦документации и смет;                     ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ б) комплектность   и   состав   проект- ¦

¦                          ¦но-сметной документации;                 ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ в) наличие  и  правильность  ссылок  на ¦

¦                          ¦нормативные документы;                   ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ г) правильность   выполнения  проектной ¦

¦                          ¦документации и смет  в  соответствии  со ¦

¦                          ¦стандартами системы проектной документа- ¦

¦                          ¦ции для  строительства;                  |

|                          | д)  возможность                         ¦

¦                          ¦сокращения объема проектно-сметной доку- ¦

¦                          ¦ментации                                 ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦2. Проекты (рабочие проек-¦ а) данные, указанные в п.1;             ¦

¦   ты), рабочие чертежи   ¦                                         ¦

¦                          ¦ б) правильность применения типовых про- ¦

¦                          ¦ектов,  проектных решений, конструкций и ¦

¦                          ¦узлов. Возможность замены индивидуальных ¦

¦                          ¦конструкций,  изделий  и узлов типовыми, ¦

¦                          ¦стандартизованными или ранее разработан- ¦

¦                          ¦ными;                                    ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ в) соответствие предусмотренного в про- ¦

¦                          ¦ектной документации оборудования указан- ¦

¦                          ¦ному в действующих каталогах;            ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ г) правильность  наименований и обозна- ¦

¦                          ¦чений изделий и материалов;              ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ д) правильность нанесения номеров пози- ¦

¦                          ¦ций на сборочных чертежах,  марок обору- ¦

¦                          ¦дования и  элементов  конструкций  -  на ¦

¦                          ¦схемах их расположения                   ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦3. Ведомости, спецификации¦ а) данные,  указанные  в  п.  1  (кроме ¦

¦   и другие таблицы       ¦п.1б, д);                                ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ б) соблюдение  правил  заполнения  форм ¦

¦                          ¦ведомостей,  спецификаций и других таб-  ¦

¦                          ¦лиц;                                     ¦

¦                          ¦                                         ¦

¦                          ¦ в) правильность наименований и  обозна- ¦

¦                          ¦чеий  изделий,  материалов и документов, ¦

¦                          ¦записанных в ведомостях, спецификациях и ¦

¦                          ¦других таблицах                          ¦

+--------------------------------------------------------------------+

#G03. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ

3.1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки проектно-сметной документации.

3.2. Проектно-сметная документация предъявляется на нормоконтроль в подлинниках (или в копиях с подлинников) комплектно (например, раздел проекта "Основные решения по технологии производства", основной комплект рабочих чертежей, документация на сборочную единицу) при наличии в них установленных подписей, кроме подписей руководства организации*, разработавшей проектно-сметную документацию.

_______

* Директора, гл. инженера (архитектора), его заместителей.

3.3. Специалист, осуществляющий нормоконтроль, наносит в проверяемой документации (в местах, где должны быть внесены исправления) пометки карандашом в виде условных обозначений. Сделанные пометки снимает специалист, осуществивший нормоконтроль, при подписании им подлинников.

3.4. В перечне замечаний и предложений специалист, осуществляющий нормоконтроль, против каждой пометки кратко и ясно излагает содержание замечаний и предложений.

Образец перечня замечаний и предложений специалиста, осуществившего нормоконтроль, и пример заполнения перечня приведены в справочном приложении.

3.5. Проектно-сметную документацию, подлежащую подписанию руководством проектной организации, визирует специалист, осуществивший нормоконтроль, и подписывает после подписания ее руководством проектной организации. Внесение изменений в подлинники проектно-сметной документации, подписанные специалистом, осуществившим нормоконтроль, но не сданные в технический архив, не допускается без его ведома.

3.6. Замечания и предложения специалиста, осуществившего нормоконтроль проектно-сметной документации, учитывают при оценке качества выполнения этой документации.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПЕЦИАЛИСТА,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НОРМОКОНТРОЛЬ

4.1. При проведении нормоконтроля проектно-сметной документации специалист, осуществляющий нормоконтроль, обязан руководствоваться только действующими в момент проведения нормоконтроля нормативными документами.

Вопрос о соблюдении требований нормативных документов, срок введения в действие которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом отдельном случае решается руководством проектной организации в зависимости от установленных сроков разработки проектно-сметной документации, осуществления строительства объекта и освоения в производстве проектируемых изделий.

4.2. Специалист, осуществляющий нормоконтроль, имеет право:

а) возвращать проектно-сметную документацию разработчику без рассмотрения в случаях:

нарушения установленной комплектности;

отсутствия обязательных подписей;

нечеткого выполнения текстового и графического материала.

б) требовать от разработчиков проектно-сметной документации разъяснения и необходимые материалы по вопросам, возникающим при проведении нормоконтроля.

4.3. Исправление в проектно-сметной документации ошибок, вызванных нарушением требований нормативных документов и указанных специалистом, осуществившим нормоконтроль, обязательно.

Предложения, касающиеся замены индивидуальных конструкций, изделий и узлов типовыми, стандартизованными или ранее разработанными учитывают в проектно-сметной документации при согласии разработчиков этой документации.

4.4. Разногласия между специалистом, осуществляющим нормоконтроль, и разработчиком проектно-сметной документации разрешаются руководителем проектной организации, выпустившей эту документацию.

4.5. Специалист, осуществивший нормоконтроль, несет ответственность за соблюдение в проектно-сметной документации требований нормативных документов по вопросам, указанным в разд. 2, наравне с разработчиками указанной документации.

#G1                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

#G0ПЕРЕЧЕНЬ

замечаний и предложений специалиста, осуществившего

нормоконтроль

ХХХХХХХХХХХ - КЖ

---------------------------

(обозначение документа)

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦   Лист  ¦  Условное   ¦Содержание замечаний и предложений со     ¦

¦         ¦ обозначение ¦ссылкой на нормативный документ,          ¦

¦         ¦             ¦стандарт или типовую документацию         ¦

+---------+-------------+------------------------------------------¦

¦   10    ¦      2      ¦ Исключить индивидуальный узел 2          ¦

¦         ¦             ¦ и дать ссылку на типовой узел            ¦

¦         ¦             ¦ по серии 2.460-2, выпуск 1               ¦

¦         ¦             ¦                                          ¦

¦   12    ¦      3      ¦ Обозначения уклонов принять              ¦

¦         ¦             ¦ по ГОСТ 21.105-79                        ¦

+------------------------------------------------------------------+

Дата -------------------            ----------------------------

(фамилия и подпись специалиста,

осуществившего нормоконтроль)

Текст документа сверен по:

официальное издание

Госстрой СССР -

М.: Издательство стандартов, 1982

#G0

#T61440

#P 6 0 65535 0 00001. ЗАДАЧИ НОРМОКОНТРОЛЯ

2. СОДЕРЖАНИЕ НОРМОКОНТРОЛЯ

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОРМОКОНТРОЛЯ

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СПЕЦИАЛИСТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО НОРМОКОНТРОЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). ПЕРЕЧЕНЬ замечаний и предложений специалиста, осуществившего нормоконтроль

#E#T61441

ГОСТ 21.002-81 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации

#M12291 9000748Постановление Госстроя СССР#S от 25.9.81 N 169

#M12291 9041212ГОСТ#S от 25.9.81 N 21.002-81

#M12291 9000050Госстрой СССР#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.7.82

Опубликован: Официальное издание, Госстрой СССР - М.: Издательство стандартов,1982 год

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )