ГОСТ 21.110-95

Группа Ж01

#G1

#G0МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Правила выполнения спецификации оборудования,

изделий и материалов

System of building design documents. Rules of

developing specifications for equipment, products

and materials

ОКС 01.100.30

Дата введения 1995-06-01

ОКСТУ 0021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Государственным предприятием - Центром методологии, нормирования и стандартизации в строительстве (ГП ЦНС), Государственным проектным и конструкторским институтом Проектмонтажавтоматика и Государственным проектным, конструкторским и научно-исследовательским институтом "СантехНИИпроект"

ВНЕСЕН Минстроем России

2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве 19 апреля 1995 г.

За принятие стандарта проголосовали:

#G1+------------------------------------------------------------------+

¦  Наименование государства   ¦Наименование органа государственного¦

¦                             ¦  управления строительством         ¦

+-----------------------------+------------------------------------¦

¦Республика Армения           ¦Госупрархитектуры Республики Армения¦

¦                             ¦                                    ¦

¦Республика Казахстан         ¦Минстрой Республики Казахстан       ¦

¦                             ¦                                    ¦

¦Кыргызская Республика        ¦Госстрой Кыргызской Республики      ¦

¦                             ¦                                    ¦

¦Республика Молдова           ¦Минархстрой Республики Молдова      ¦

¦                             ¦                                    ¦

¦Российская Федерация         ¦Минстрой России                     ¦

¦                             ¦                                    ¦

¦Республика Таджикистан       ¦Госстрой Республики Таджикистан     ¦

¦                             ¦                                    ¦

¦Республика Узбекистан        ¦Госкомархитектстрой Республики      ¦

¦                             ¦Узбекистан                          ¦

¦                             ¦                                    ¦

¦Украина                      ¦Госстрой Украины                    ¦

+------------------------------------------------------------------+

#G03 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июня 1995 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации постановлением Минстроя России от 05.06.95 N 18-55

4 ВЗАМЕН ГОСТ 21.109-80, ГОСТ 21.110-82 и ГОСТ 21.111-84

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает требования к выполнению спецификации оборудования, изделий и материалов к основным комплектам рабочих чертежей зданий и сооружений различного назначения.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использована ссылка на

#M12291 901707594ГОСТ 21.101-93#S СПДС. Основные требования к рабочей документации

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующий термин

Спецификация оборудования, изделий и материалов - текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства.

4 ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ,

ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

4.1 Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее Спецификация) составляют по форме 1 ко всем основным комплектам рабочих чертежей (кроме основных комплектов рабочих чертежей строительных конструкций).

4.2 В Спецификацию включают все оборудование, изделия и материалы, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта.

4.3 Спецификацию, как правило, составляют по разделам (подразделам), состав которых и последовательность записи в них оборудования, изделий и материалов устанавливаются соответствующими стандартами СПДС.

Наименование каждого раздела (подраздела) записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.

4.4 В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм.

4.5 В Спецификации указывают:

- в графе 1 - позиционные обозначения оборудования, изделия, предусмотренные рабочими чертежами соответствующего основного комплекта;

- в графе 2 - наименование оборудования, изделия, материала, их техническую характеристику в соответствии с требованиями стандартов, технических условий и другой технической документации, а также другие необходимые сведения. При записи материала указывают его условное обозначение, установленное в стандарте или другом нормативном документе;

- в графе 3 - тип, марку оборудования, изделия, обозначение стандарта, технических условий или другого документа, а также обозначение опросного листа;

- в графе 4 - код оборудования, изделия, материала по классификатору продукции;

- в графе 5 - наименование завода-изготовителя оборудования (для импортного оборудования - страну, фирму);

- в графе 6 - обозначение единицы измерения;

- в графе 7 - количество оборудования, изделий, материалов;

- в графе 8 - массу единицы оборудования, изделия в килограммах. Допускается для тяжелого оборудования указывать массу в тоннах. Для оборудования (массой до 25 кг), не требующего при монтаже применения подъемно-транспортных средств, графу допускается не заполнять;

- в графе 9 - дополнительные сведения.

4.6 В Спецификации, при записи оборудования и изделий индивидуального изготовления, графы 4 и 5 не заполняют, а в графе 8 указывают ориентировочную массу единицы оборудования.

4.7 Спецификацию оборудования, изделий и материалов оформляют в качестве самостоятельного документа, которому присваивают обозначение, состоящее из обозначения соответствующего основного комплекта рабочих чертежей по #M12293 0 901707594 3271140448 24569 3153070012 247265662 4292033357 557313239 4138833766 2851215321ГОСТ 21.101#S и, через точку, шифра С.

Пример - 2345-11-ТХ.С, 2345-11-ОВ.С, 2345-11-АТХ.С.

4.8 Первым листом Спецификации является титульный лист, выполняемый по форме 2.

Допускается титульный лист не выполнять. В этом случае на первом листе Спецификации вместо основной надписи по форме 5 выполняют основную надпись по форме 3 #M12293 1 901707594 3271140448 24569 3153070012 247265662 4292033357 557313239 4138833766 2851215321ГОСТ 21.101#S.

4.9 Спецификацию оборудования, изделий и материалов включают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов (форма 2 #M12293 2 901707594 3271140448 24569 3153070012 247265662 4292033357 557313239 4138833766 2851215321ГОСТ 21.101#S), в раздел "Прилагаемые документы" и выдают заказчику в количестве, установленном для рабочих чертежей.

Форма 1

Форма 2

_________

* Наименование министерства (ведомства) допускается не указывать.

#G1Текст документа сверен по:

официальное издание

МНТКС - М.: ИПК Издательство

стандартов, 1995

#T61440

#P 6 0 65535 0 0000#G01 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4 ВЫПОЛНЕНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

Форма 1

Форма 2

#E#T61441

ГОСТ 21.110-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов

#M12291 9000797Постановление Минстроя России#S от 19.4.95 N 18-55

#M12291 9041212ГОСТ#S от 5.6.95 N 21.110-95

#M12291 9000051Министерство строительства Российской Федерации#S

#M12291 9000002Действующий#S

Дата начала действия: 1.6.95

Опубликован: Официальное издание, МНТКС - М.: ИПК Издательство стандартов, 1995 год

Введено:  «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )