ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

УКАЗАНИЯ

по применению ресурсных элементных

сметных норм на монтаж оборудования

ДБН Д.1.1-3-99

(с Дополнением №1, утвержденными приказом

Госстроя Украины от 11 марта 2002 года № 48)

(с Дополнением № 2, утвержденными приказом

Госстроя Украины от 06 декабря 2002 года № 92)

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины

/ Госстрой Украины /

КИЕВ 2000

РАЗРАБОТАННЫЕ:       	Центром маркетинговых исследований в строительстве

НПО «Созидатель» г. Днепропетровск

Научно-производственной фирмой  "Инпроект" г. Киев

ВНЕСЕННЫ И       		Управлением сметных норм, ценообразования и экспертизы

ПОДГОТОВЛЕННЫ К 	Госстроя Украины

УТВЕРЖДЕНИЮ:

РЕДАКТОРЫ:        		А.В. Беркута

П.И. Губень

О.В. Нифонтов

В.Г. Иванькина

УТВЕРЖДЕННЫЕ:      	Приказом Госстроя Украины от 5.11.99 N 270

и введены в действие с 1 января 2000 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

| Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на монтаж оборудования | ДБН Д.1.1-3-99 Взамен ДБН IV-6-97 |
| --- | --- |

## 1 Основные положения

1.1 Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования, технологических трубопроводов, контроль качества сварных соединений (в дальнейшем изложении РЭСНМО) разработано во исполнение поручения Кабинета Министров Украины от 22.03.99 № 24132/31 по внедрению положений концепции ценообразования по одноуровневой системе определения стоимости строительства в текущих ценах на материально-технические и трудовые ресурсы.

1.2 РЭСНМО на монтаж оборудования предназначены для:

- определение состава и потребности ресурсов при осуществлении монтажных работ как при новом строительстве, так и при реконструкции, расширении и техническом переоснащении действующих предприятий, зданий и сооружений;

- разработки укрупненных ресурсных показателей по видам монтажных работ, а также текущих единичных расценок;

- определение прямых затрат в инвесторской смете и для расчетов за выполненные работы.

1.3 Порядок разработки, построение, изложение и оформление РЭСНМО отвечают требованиям ДСТУ 1.5-93 (Государственная система стандартизации Украины) и ДБН А.1.1-2-93 “Порядок разработки, требования к построению, изложению и оформлению нормативных документов".

1.4 РЭСНМО разработаны в составе 39 сборников, их названия и порядковые номера приведены в приложении А.

1.5 РЭСНМО отражают среднеотраслевой уровень расходов ресурсов на принятую строительную технику, технологию и организацию монтажных работ по их видам и могут использоваться всеми заказчиками и подрядчиками независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности.

1.6 Выполнение работ в РЭСНМО предусмотрено в соответствии с требованиями ДБН А.3.1-5-96 “Управления, организация и технология. Организация строительного производства" и требований СНиП ІІІ-4-80* “Техника безопасности в строительстве" издания 1989 года.

1.7 Ресурсные элементные сметные нормы на монтажные работы являются обязательными для строительства, которое осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности. При строительстве за счет других источников финансирования их применение обуславливается контрактом.

1.8 Полученные на основании РЭСНМО данные о составе и объемах ресурсов могут быть использованы для определения продолжительности работ, составления различной технологической документации, установления норм списания материалов.

1.9 Нормы на монтаж оборудования, не охваченные Сборниками РЭСНМО, следует разрабатывать дополнительно и утверждать в составе проекта (рабочего проекта) в установленном порядке.

1.10 Каждый Сборник РЭСНМО содержит техническую часть, вводные указания к разделам Сборников и таблицы норм с показателями ресурсов. Технические части содержат указания относительно порядка применения норм и коэффициенты к нормам, расширяющие условия применения норм.

1.11 Таблицы норм Сборников объединены в группы. Описание состава работ и единицы измерений приведены для группы в целом. Норма зашифрована тремя числами через тире, например 16-4-3, где:

первое число    – номер Сборника РЭСНМО;

второе число    – номер группы, включающей норму;

третье число     – номер нормы.

Таблицы норм Сборников РЭСНМО содержат:

– затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч;

– средний разряд работ, определенный для звена рабочих-монтажников;

– затраты труда машинистов, чел.-ч;

– перечень строительных машин, механизмов, механизированных производственных приспособлений (механизированного инструмента) и время их эксплуатации, маш-ч;

– нормы расхода материалов, изделий и конструкций, физические единицы измерения.

1.12 В номерах групп некоторых Сборников РЭСНМО оставлен резерв с целью пополнения их нормами на выполнение работ по монтажу оборудования по новым технологиям.

1.13 Время использования рабочими-монтажниками механизированных производственных приспособлений (горелка газопламенная, вибратор поверхностный, машины мозаично-шлифовальные, машины электрозачистные, трамбовки пневматические и т.п.) включено в нормы затрат труда рабочих-монтажников.

По определенным в нормах машино-часам работы указанных производственных приспособлений определяется стоимость энергоносителей, смазочных материалов и гидравлической жидкости, которая учитывается в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

1.14 Шифры материально-технических ресурсов, приведенные в таблицах норм Сборников РЭСНМО, указаны исходя из номенклатуры Сборников сметных цен на материалы, изделия, конструкции и строительные машины и механизмы издания 1997 года и читаются следующим образом:

а) по материальным ресурсам (строительные материалы, изделия и конструкции):

1 Х Y	– позиция,   где:

1        		– обозначение Сборников;

Х       		– номер части Сборника;

Y       		– номер раздела Сборника;

позиция 		– порядковый номер в разделе Сборника.

Например:

б) по техническим ресурсам (строительные машины и механизмы):

2 X		– позиция,    где:

2       		– обозначение Сборника;

Х       		– номер раздела Сборника;

позиция 		– порядковый номер.

Например:

1.15 Описание работ, предусмотренных нормами, содержит краткий перечень состава основных процессов выполнения работ. В кратком перечне состава работ мелкие, вспомогательные и сопутствующие операции, как правило, не упомянуты, но нормами учтены.

1.16 В РЭСНМО учтены ресурсы, связанные с выполнением полного комплекса работ с монтажа оборудования, который регламентируется действующими положениями по организации, проведению и приемке работ, включая:

- приемку оборудования в монтаж;

- выгрузку оборудования, материалов, изделий и конструкций на приобъектном складе, горизонтальное и вертикальное транспортирование их от приобъектного склада к месту места установки, монтажа или укладки в дело (внутрипостроечный транспорт), за исключением случаев, обусловленных в технических частях соответствующих Сборников;

- распаковку оборудования с уборкой упаковки;

- очистку оборудования от консервирующего масла и покрытий;

- технический осмотр оборудования;

- укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными блоками, узлами или деталями, для выполнения монтажа максимально увеличенными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;

- приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных деталей в колодцы фундаментов;

- установление оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другой основании, включая установление отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, питающих устройств, электроприводов (механическая часть), пусконаладочной аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем смазки и т. п., предусмотренных чертежами данного оборудования;

- сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок под сварку;

- заполнение устройств оборудования смазывающими и другими материалами;

- проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания оборудования (вхолостую, а в случае необходимости - под нагрузкой, гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических частях или вводных указаниях Сборников).

1.17. Нормы затрат труда рабочих-монтажников, машинистов и времени эксплуатации строительных машин в РЭСНМО определены на основании действующих технологий и технологических карт с учетом дополнительных затрат труда рабочих-монтажников на ненормируемые работы (многократная организация рабочих мест, дополнительные переходы в процессе работы, неоднократное смена инструментов и приспособлений), связанные с организацией нормируемого комплексного процесса.

1.18. Нормы затрат материальных ресурсов определены с учетом общих производственных норм расходов материалов, технологических карт и другой технологической документации с учетом минимальных норм потерь и отходов по материалам, требующих обработки или полгонки при их установке в проектное положение.

## 2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм

2.1 На основании потребности в материально-технических и трудовых ресурсах, определенной по РЭСНМО, и стоимости в текущих ценах вычисляются прямые затраты.

Правила определения прямых затрат по составляющим, общепроизводственных и административных  расходов и сметной прибыли приведены в ДБН Д.1.1-1-2000 с изменениями, внесенными в  соответствии с Дополнением №3.

2.2 Все показатели ресурсов, приведенные в таблицах норм Сборников РЭСНМО, принимаются без изменений, за исключением случаев применения коэффициентов, учитывающих специфические особенности производства работ, предусмотренных проектом и оговоренные в технических частях соответствующих Сборников.

2.3 Технические характеристики строительных машин и механизмов, приведенные в таблицах норм Сборников РЭСНМО, могут уточняться на основании проекта организации строительства без изменения нормативного времени эксплуатации строительных машин.

2.4 Наименование и технические характеристики материальных ресурсов, приведенные в Сборниках РЭСНМО, могут уточняться по данным проекта.

2.5 Если проектом организации строительства предусмотрено выполнение монтажных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории с разветвленной сетью транспортных и инженерных коммуникаций и стесненных условиях для складирования материалов или в других усложняющих условиях, при строительстве к нормам затрат труда рабочих-монтажников, машинистов, времени эксплуатации машин и механизмов применяются коэффициенты, приведенные в дополнении Б.

2.6. Для газосварочных работ, предусмотренных в составе соответствующих норм на монтажные работы, расход кислорода технического газообразного и пропан-бутана технического приведены для учета их стоимости в составе прямых затрат на материальные ресурсы.

## 3 Материальные ресурсы

3.1 Дополнительному учету подлежат неучтенные материальные ресурсы, перечень которых приведен в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим Сборникам РЭСНМО.

3.2 Затраты материальных ресурсов, необходимых для индивидуального испытания оборудования, учтены сметными нормами.

3.3 Материальные ресурсы, отсутствующие в перечнях, приведенных в технических частях, вводных указаниях или приложениях к соответствующим сборникам РЭСНМО, следует учитывать как оборудование.

## 4 Перемещение оборудования

4.1 Дополнительному учету подлежат ресурсы на:

- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада к месту монтажа на расстояние сверх учтенного в нормах, но в целом не больше 1500 м, за исключением случаев, когда в Сборниках учтены перемещения “к месту установки";

- вертикальное перемещение оборудования на отметках выше или ниже учтенных в Сборниках, за исключением случаев, когда в нормах учтены перемещения “до проектных отметок". По нормам, в которых перемещение оборудования учтено “в пределах этажа", дополнительно учитываются затраты на подъем оборудования от уровня земли до пола соответствующего этажа;

- перемещение оборудования в шахтах по стволам и выработкам, если нормами не предусмотрены эти затраты.

4.2 Ресурсы на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования свыше расстояния, учтенного в Сборниках, нужно определять по нормам приложения В.

Ресурсы на перемещение оборудования по линейным сооружениям (канатные дороги и тому подобное) сверх 1000 м определяются на основании индивидуальных норм.

## 5 Порядок определения потребности в ресурсах на монтаж оборудования, не предусмотренного Сборниками

5.1 Ресурсы на монтаж оборудования, которое отличается по массой от предусмотренного в Сборнике, но сходного по технической характеристике и сложности монтажа, определяются:

а) при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не более 10% - по нормам ближайшего по массе аналогичного оборудования, предусмотренного Сборником;

б) при разнице в массе оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) сверх 10% - путем применения к соответствующим нормам Сборника ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в таблице 1 (если единицей измерения приняты шт., комплект) или в таблице 2 (если единицей измерения принята тонна).

Коэффициенты к нормам ресурсов при разнице в массе оборудования

(единица измерения шт., комплект)

Таблица 1

| Коэффициент изменения массы оборудования | Коэффициент к нормам |
| --- | --- |
| до 0,5 | 0,75 |
| 0,51 -0,6 | 0,80 |
| 0,61 -0,7 | 0,85 |
| 0,71 -0,8 | 0,90 |
| 0,81 -0,9 | 0,95 |
| 0,91 -1,1 | 1,0 |
| 1,11 -1,2 | 1,10 |
| 1,21 -1,3 | 1,15 |
| 1,31 -1,4 | 1,20 |
| 1,41 -1,5 | 1,25 |
| 1,51 -1,6 | 1,30 |
| 1,61 -1,7 | 1,35 |
| 1,71 -1,8 | 1,40 |
| 1,81 -1,9 | 1,45 |
| 1,91 -2,0 | 1,5 |

Коэффициенты к нормам ресурсов при разнице в массе оборудования

(единица измерения тонна)

Таблица 2

| Коэффициент изменения массы оборудования | Коэффициент к нормам |
| --- | --- |
| до 0,5 | 1,50 |
| 0,51 -0,6 | 1,45 |
| 0,61 -0,7 | 1,30 |
| 0,71 -0,8 | 1,20 |
| 0,81 -0,9 | 1,10 |
| 0,91 -1,1 | 1,0 |
| 1,11 -1,2 | 0,96 |
| 1,21 -1,3 | 0,92 |
| 1,31-1,4 | 0,89 |
| 1,41 -1,5 | 0,86 |
| 1,51-1,6 | 0,84 |
| 1,61 -1,7 | 0,82 |
| 1,71-1,8 | 0,80 |
| 1,81-1,9 | 0,78 |
| 1,91 -2,0 | 0,77 |
| Примечание 1 Коэффициенты к нормам, приведенные в таблицах 1 и 2, применяются и к материальным ресурсам, не учтенным нормами, перечень которых приведен в технических частях Сборников РЭСНМО. |
| Примечание 2 Если техническая характеристика оборудования по массе приведена в норме со словом “до", корректировка по массе допускается только сверх последней массы, а если “от" и “до" - только сверх крайнего предела. |

## 6 Демонтажные работы

6.1 Расходы ресурсов на работы по демонтажу оборудования при отсутствии указаний в технических частях Сборников РЭСНМО и необходимых норм на демонтаж могут определяться по нормам соответствующих Сборников на монтаж оборудования без учета норм расходов материалов, учтенных нормами, с применением к нормам затрат труда рабочих-монтажников, машинистов1  времени эксплуатации машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений, которые применяются при демонтаже, таких коэффициентов:

– оборудования (кроме кабелей), предназначенного для дальнейшего использования, с укладкой деталей оборудования в ящики, со смазкой антикоррозионным слоем и составлением упаковочных спецификаций – 0,5;

– оборудования, предназначенного для дальнейшего использования без консервации и упаковки – 0,4;

– оборудования, предназначенного в лом – 0,3;

– кабелей, предназначенных для повторного использования – 1,0.

6.2 Средний разряд работ по демонтажу следует принимать по соответствующим нормам на монтаж оборудования.

## 7 Шефмонтаж

7.1 Шефмонтажем называется специальный технический надзор представителей заводов-поставщиков оборудования или рабочих специализированных организаций, которым разрешено проводить шефмонтаж оборудования с соблюдением технических требований и специальных условий при выполнении монтажных работ.

Необходимость проведения шефмонтажа оборудования устанавливается соответствующими техническими условиями на изготовление оборудования.

Ресурсы на шефмонтаж оборудования не учтены в нормах на монтаж, они определяются отдельно и не относятся к монтажным работам.

7.2 В технических частях Сборников РЭСНМО приведены данные о продолжительности работы шефмонтажного персонала в календарных днях в зависимости от квалификации и численности.

7.3 При одновременном выполнении монтажа свыше единицы оборудования (одного типа) затраты труда на шефмонтаж каждой единицы оборудования снижаются применением коэффициентов, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| Количество единиц оборудования, монтируемых одновременно | Коэффициент |
| --- | --- |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 0,6 |
| 4 и более | 0,5 |

7.4 Для оборудования, шефмонтаж которого не предусмотрен в приложении к технической части Сборника РЭСНМО, а завод-изготовитель без шефмонтажа не гарантирует правильность сборки и нормальной работы поставляемого им оборудования, продолжительность шефмонтажа в календарных днях и состав бригады шефмонтажного персонала устанавливаются согласованным решением заказчика и завода-изготовителя.

Приложение А

(справочное)

Перечень сборников ресурсных элементных сметных норм на монтажные работы

Таблица А1

| Номер сборника | Название |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Металлообрабатывающее оборудование |
| 2 | Деревообрабатывающее оборудование |
| 3 | Подъемно-транспортное оборудование |
| 4 | Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование |
| 5 | Весовое оборудование |
| 6 | Теплосиловое оборудование |
| 7 | Компрессорные машины, насосы и вентиляторы |
| 8 | Электротехнические установки |
| 9 | Электрические печи |
| 10 | Оборудование связи |
| 11 | Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |
| 12 | Технологические трубопроводы |
| 13 | Оборудование атомных электрических станций |
| 14 | Оборудование прокатных производств |
| 15 | Оборудование для очистки газов |
| 16 | Оборудование предприятий черной металлургии |
| 17 | Оборудование предприятий цветной металлургии |
| 18 | Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающий промышленности |
| 19 | Оборудование предприятий угольной и торфяной промышленности |
| 20 | Оборудование сигнализации, централизации и блокировки на железнодорожном транспорте |
| 21 | Оборудование метрополитенов и тоннелей |
| 22 | Оборудование гидроэлектрический станций и гидротехнических сооружений |
| 23 | Оборудование предприятий электротехнической промышленности |
| 24 | Оборудование предприятий промышленности строительных материалов |
| 25 | Оборудование предприятий целлюлозно-бумажной промышленности |
| 26 | Оборудование предприятий текстильной промышленности |
| 27 | Оборудование предприятий полиграфической промышленности |
| 28 | Оборудование предприятий пищевой промышленности |
| 29 | Оборудование театрально-зрелищных предприятий |
| 30 | Оборудование зернохранилищ и предприятий по переработке зерна |
| 31 | Оборудование предприятий кинематографии |
| 32 | Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи |
| 33 | Оборудование предприятий легкой промышленности |
| 34 | Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности |
| 35 | Оборудование сельскохозяйственных производств |
| 36 | Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства |
| 37 | Контроль качества сварных соединений |
| 38 | Оборудование общего назначения |
| 39 | Монтаж электрооборудования и подключение кабелей или проводов наружной сети к |
|  | аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств |

Приложение Б

(обязательное)

Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-монтажников, рабочих, занятых на управлении и обслуживании строительных машин и механизмов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектом

Таблица Б1

| 1. Производство монтажных работ на предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), остановленных для производства строительно-монтажных работ, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне проведения работ предметов, загромождающих помещение (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и пр.) | 1,1 |
| --- | --- |
| 2. Производство монтажных работ на действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и тому подобное), или предметов, которые загромождают помещение (лабораторное оборудование, мебель и пр.), или запыленности воздуха, или движения транспорта по внутрицеховым путям | 1,2 |
| 3. То же, на предприятиях металлургической, химической и нефтехимической отраслей промышленности | 1,25 |
| 4. При выполнении работ в охранной зоне воздушных линий электропередач, в местах прохода коммуникаций электроснабжения, в действующих электроустановках, вблизи конструкций и предметов, которые находятся под напряжением (в случаях, когда полное снятие напряжения невозможно по производственным условиям), если это связано с ограничением действия рабочих специальными требованиями техники безопасности | 1,2 |
| 5. То же, при температуре воздуха на рабочем месте свыше 40°С в помещениях | 1,25 |
| 6. При работе в действующих цехах предприятий с вредными условиями труда, в которых рабочим промышленного предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие, занятые на монтаже, имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,15 |
| То же, с вредными условиями труда, если рабочие, занятые на монтаже, переведены на сокращенный рабочий день: |  |
| 7. при 36-часовой рабочей неделе | 1,15 |
| 8. при 24- часовой рабочей неделе | 1,7 |
| Примечание 1 Применение указанных коэффициентов при составлении сметной документации должно обосновываться проектными данными, а при расчетах за выполненные работы - актом, который фиксирует условия выполнения монтажа оборудования. Примечание 2 Охранительной зоной вдоль воздушных линий электропередачи по ГОСТ 12.1.013-78 является участок земли и пространства между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отдаленные от крайних проводов (при неуклонном их положении) на расстоянии, м: для линий напряжением: до 1 кВ 2 от 1 до 20 кВ включительно 10 35 кВ 15 110 кВ 20 150 кВ, 220 кВ, ЗЗО кВ 25 400 кВ, 500 кВ 30 750 кВ 40 800 кВ 30 (постоянный ток) Примечание 3 При выполнении работ в условиях, предусмотренных в приложении Б, может быть использован только один из коэффициентов, за исключением коэффициентов, приведенных в пп. 6, 7, 8, которые, при наличии соответствующих условий, могут применяться одновременно с одним из коэффициентов, приведенных в пп. 1 и 2. Примечание 4 Одновременно несколько коэффициентов (за исключением коэффициентов пп. 4 и 6) не применять. Коэффициенты, указанные в пп. 4 и 6, могут использоваться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются. |

Приложение В

(обязательное)

Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх

предусмотренного в сборниках РЭСНМО

1 Перемещение на поверхности

1.1 Тип грузоподъемных машин, механизмов и транспортных средств, которые используются для перемещения оборудования перед его установкой в проектное положение, принимаются по таблице соответствующего Сборника.

1.2 Нормы, приведенные в пп. 1-33 таблицы В1, нужно добавлять к соответствующим нормам, приведенным у таблицах норм Сборников на монтаж оборудования, к строкам аналогичного наименования.

Например, затраты труда рабочих-монтажников (чел.-ч) по одной из позиций приложения В, раздела 1, складываются с затратами труда рабочих-монтажников (чел.-ч) по соответствующей таблице РЭСНМО. То же относительно норм на машины и механизмы (маш-ч) и затрат труда машинистов (чел.-ч).

Поскольку нормы на дополнительное перемещение оборудования приведены на 1 т оборудования, они требуют корректировки в соответствии с весом оборудования, если нормы таблицы РЭСНМО на монтаж оборудования приведены на 1 шт, комплект, секцию и т.п.

1.3 Дополнительные нормы по эксплуатации машин (маш-ч) добавляются только к нормам машин, которые используются для перемещения оборудования перед его установкой в проектное положение по соответствующей норме сборника РЭСНМО на монтаж оборудования.

Следует иметь в виду, что если при перемещении оборудования используется лебедка г/п до 5 т включительно или тали электрические, тогда затраты труда машинистов (чел.-ч) по позициям раздела 1 приложения В не добавляются к аналогичным нормам таблиц РЭСНМО, поскольку управление указанными машинами осуществляется непосредственно рабочими-монтажниками.

Таблица В1											на 1 т

| Вид перемещения | Расходы труда рабочих-монтажников (чел.-ч) | Машины и механизмы (маш-ч) | Расходы труда машинистов(чел.-ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником, м: 100, на расстояние, м, до: |
| 1 | 200 | 0,90 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | 300 | 1,94 | 0,16 | 0,16 |
| 3 | 400 | 1,68 | 0,19 | 0,19 |
| 150, на расстояние, м, до: |
| 4 | 200 | 0,60 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | 300 | 0,82 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | 400 | 2,09 | 0,16 | 0,16 |
| 200, на расстояние, м, до: |
| 7 | 300 | 0,60 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | 400 | 1,64 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | 400 и свыше добавлять на каждые следующие 100 м | 0,60 | 0,06 | 0,06 |
| Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником, м: 1, на высоту, м, до: |
| 10 | 5 | 4,32 | 0,39 | 0,39 |
| 11 | 10 | 6,55 | 0,52 | 0,52 |
| 12 | 15 | 11,00 | 0,83 | 0,83 |
| 13 | 20 | 13,70 | 1,19 | 1,19 |
| 14 | 25 | 17,90 | 1,46 | 1,46 |
| 2, на высоту, м, до: |
| 15 | 5 | 2,20 | 0,10 | 0,10 |
| 16 | 10 | 5,10 | 0,10 | 0,10 |
| 17 | 15 | 10,10 | 0,13 | 0,13 |
| 18 | 20 | 13,10 | 0,13 | 0,13 |

Окончание таблицы В1

| 19 | 25 | 16,40 | 0,42 | 0,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 на высоту, м, до: |
| 20 | 10 | 1,94 | 0,28 | 0,28 |
| 21 | 15 | 4,47 | 0,55 | 0,55 |
| 22 | 20 | 9,54 | 0,89 | 0,89 |
| 23 | 25 | 13,11 | 1,16 | 1,16 |
| 8 на высоту, м, до: |
| 24 | 10 | 1,10 | 0,10 | 0,10 |
| 25 | 15 | 4,32 | 0,42 | 0,42 |
| 26 | 20 | 7,45 | 0,75 | 0,75 |
| 27 | 25 | 12,17 | 1,03 | 1,03 |
| 10 на высоту, м, до: |
| 28 | 15 | 3,25 | 0,28 | 0,28 |
| 29 | 20 | 6,56 | 0,55 | 0,55 |
| 30 | 25 | 11,03 | 0,89 | 0,89 |
| 15 на высоту, м, до: |
| 31 | 20 | 3,13 | 0,31 | 0,31 |
| 32 | 25 | 6,56 | 0,55 | 0,55 |
| 33 | Более 25 м добавлять на каждые последующие 5 м | 3,13 | 0,39 | 0,39 |

2 Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

(свыше затрат по эксплуатации общешахтных машин)

Таблица В2                                                                                                                                          на 1 т

| Вид перемещения | Расходы труда рабочих-монтажников (чел.-ч) | Машины и механизмы | Затраты труда машинистов (чел.-ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код отраслевой по СНиРЭМ-93/9797 | продолжительность работы (маш-ч) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 34 Спуск (подъем) оборудования и материальных | 0,63 | 021101 | 0,31 | 0,31 |
| ресурсов в клети на платформах или вагонетках с |  |  |  |  |
| нагрузкой и выгрузкой |  |  |  |  |
| Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с нагрузкой и выгрузкой, |
| включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м: |
| 35 в клети | 4,96 | 030404 | 2,22 | - |
| 36 под клетью при отсутствии хвостового каната, | 10,52 | - | 3,02 | 2,64 |
| включая сооружение и разборку перекрытия ствола |  |  |  |  |
| в том числе: |  | 030404 | 0,38 | - |
|  |  | 030406 | 2,41 | 2,41 |
|  |  | 021102 | 0,23 | 0,23 |
| 37 на подъемном канате, включая снятие и навеску | 14,70 | 030405 | 0,61 | - |
| клети, сооружение и разборку перекрытия ствола |  |  |  |  |
| Перемещение оборудования и материальных ресурсов по горным выработкам с рельсовыми путями в |
| вагонетках или на платформах, включая выгрузку: |
| 38 электровозом на любое расстояние перемещения | 1,85 | 030406 | 0,22 | 0,22 |
| электролебедкой на расстояние до 200 м с углом наклона: |
| 39 до 13 град. | 0,14 | - | - | - |
| 40 более 13 град. | 0,17 | - | - | - |
| Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках при помощи электролебедок на |
| расстояние до 100 м, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона: |
| 41 до 13 град. | 2,18 | 030406 | 0,31 | 0,31 |
| 42 понад13 град. | 2,86 | 030406 | 0,37 | 0,37 |
| прибавлять на каждые следующие 10м с углом наклона: |  |  |  |  |
| 43 до 13 град. | 0,26 | - | - | - |
| 44 более 13 град. | 0,12 | - | - | - |
| Примечание. При применении п.36 дополнительно учитываются данные, приведенные в таблице В3. |

Таблица В3 	Материальные ресурсы

| Наименование | Затраты | Шифр ресурса |
| --- | --- | --- |
| Брусы строительные | 0,03 м3 | 112-29 |
| Сталь полосовая разная | 0,011 т | 111 - 978 |
| Сталь круглая, диаметр 40 - 50 мм | 0,00017 т | 111 - 967 |
| Швеллер № 10 | 0,0006 т | 111 -1022 |
| Проволока вязальная, диаметр 4 мм | 0,00006 т | 111 - 824 |

#### 3 Перемещение в метрополитенах и тоннелях

(сверх расходов на обслуживающие процессы )

Таблица В4                                                                                                                                                        на 1 т

| Вид перемещения | Расходы труда рабочих монтажников (чел.-ч) | Машины и механизмы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Код отраслевой по СНиРЭМ-93/9797 | продолжительность работы (маш-ч) |
| Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках |
| вручную с погрузкой и выгрузкой, масса, т: |
| 45 до 2, при спуске в клети | 6,44 | - | - |
| 46 свыше 2, при спуске под клетью на специальном канате | 9,00 | - | - |
| 47 более 2, при спуске на подъемном канате при снятой клети | 13,04 | - | - |
| 48 Добавлять на каждые 50 м перемещения сверх 200 м | 2,01 | - | - |
| 49 Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и | 6,00 | 030405 | 6,29 |
| салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, |  |  |  |
| включая выгрузку |  |  |  |
| 50 Добавлять на каждые 50 м перемещения сверх 200 м | 0,76 | 030405 | 2,62 |

##### Содержание

1 Основные положения	3

2 Порядок применения ресурсных элементных сметных норм	5

3 Материальные ресурсы	5

4 Перемещение оборудования	5

5 Порядок определения потребности в ресурсах на монтаж оборудования, не предусмотренного Сборниками	5

6 Демонтажные работы	6

7 Шефмонтаж	7

Приложение А (справочное) Перечень сборников ресурсных элементных сметных норм на монтажные работы................................................................................................................. 8

Приложение Б (обязательное) Коэффициенты к нормам затрат труда рабочих монтажников, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов для учета воздействия условий производства работ, предусмотренных проектом ................... 9

Приложение В (обязательное) Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в Сборниках РЭСНМО ........................................... 10

Распечатка информационных ресурсов ИСС "Архив".

(ИСС "Архив" создана Информационно-маркетинговым  центром  Госстроя

Украины /ИМЦ/ и функционирует на основании приказа  Минстройархитекту-

ры Украины № 29 от 15.02.94 г.. См. также инструктивные письма Госком-

градостроительства Украины №17-7/3-62 от 2.02.95г. и №17-5-4/573 от

7.10.96г.)

# Footnotes

Монтаж оборудования, технологических трубопроводов, контроль качества сварных соединений далее именуется “монтаж оборудования".

Материально-технические и трудовые ресурсы в дальнейшем именуются “ресурсы".

Новое строительство, реконструкция, расширение и техническое переоснащение действующих предприятий, зданий и сооружений в дальнейшем именуются “строительство".

1 Затраты труда рабочих машинистов (чел.-ч) определяются исходя из нормативного времени работы машин (механизмов), которые применяются при демонтаже  с учетом указанных коэффициентов и нормативного количества машинистов